## Slide 1
Neutron网络基础
2018.05.21

## Slide 2: Neutron是什么
驱动 L2-L7 层不同的底层网络技术来为第三方应用独立地提供租户隔离的虚拟网络服务
Linux 下实现虚拟网卡一般使用 TAP/TUN 技术一个 TAP 设备就是 Linux 下的一个进程，两个虚机通过虚拟网卡的通信，实际上就是 Linux 中两个进程间的通信。所以很多 Hypervisor 为了提升同一物理机中的两台虚机之间的网络 IO 性能采用 DMA（直接内存访问）技术也就毫不奇怪了。
L2 层，Linux 网桥是虚拟交换机的一种实现，知道无论是虚拟交换机还是物理交换机，原理都是一样的。知道 L2 层用于使用 VLAN 来做物理隔离。知道 FLAT 网络和 VLAN 网络的根本区别。
L3 层如何通过 ipv4 forward 功能进行静态路由转发，知道如何使用 iptables 的 SNAT 和 DNAT 规则实现内网中的虚机访问外网和外网访问内网上的虚机（也就是所谓的浮动 IP）。
TAP/TUN
Linux 网桥
路由
一句话解释

## Slide 3: 涉及的Linux网络技术
bridge：网桥，Linux中用于表示一个能连接不同网络设备的虚拟设备，linux中传统实现的网桥类似一个hub设备，而ovs管理的网桥一般类似交换机。
br-int：bridge-integration，综合网桥，常用于表示实现主要内部网络功能的网桥。
br-ex：bridge-external，外部网桥，通常表示负责跟外部网络通信的网桥。
GRE：General Routing Encapsulation，一种通过封装来实现隧道的方式。在openstack中一般是基于L3的gre，即original pkt/GRE/IP/Ethernet
VETH：虚拟ethernet接口，通常以pair的方式出现，一端发出的网包，会被另一端接收，可以形成两个网桥之间的通道。
qvb：neutron veth, Linux Bridge-side
qvo：neutron veth, OVS-side
TAP设备：模拟一个二层的网络设备，可以接受和发送二层网包。
TUN设备：模拟一个三层的网络设备，可以接受和发送三层网包。
iptables：Linux 上常见的实现安全策略的防火墙软件。
Vlan：虚拟 Lan，同一个物理 Lan 下用标签实现隔离，可用标号为1-4094。
VXLAN：一套利用 UDP 协议作为底层传输协议的 Overlay 实现。一般认为作为 VLan 技术的延伸或替代者。
namespace：用来实现隔离的一套机制，不同 namespace 中的资源之间彼此不可见。
Notes: qbr是quantum bridge的缩写，Neutron中沿用了Quantum的叫法。
qvb代表quantum veth bridge，qvo代表quantum veth ovs. veth-pair与tap的区别可以简单理解为veth-pair是软件模拟的网线，而tap是软件模拟的网卡。

## Slide 4: 本文的主要内容
L2 层：交换机的原理；为什么会出现 VLAN；Neutron 中 FLAT 与 VLAN 的区别；
L3 层：Linux 上实现静态路由的技术（namespace + ipv4 forward + iptables）；动态路由；Neutron 用 L3 层的 GRE 遂道技术克服 VLAN 大小的限制；
利用 L3 层扩展 L2 层的遂道技术：VXLAN; NVGRE;
利用 L2 层扩展 L3 层的标签技术：MPLS；
区别于传统路由转发的流转发技术：OpenFlow 以及 SDN 的实质；
L4－L7 层：如 LBaaS；FWaaS; VPNaaS; NATaaS
提 纲

## Slide 5: OSI 七层模型
L7，应用层
L6，表示层
L5，会话层
L4，运输层
L3，网络层
L2，数据链路层
L1，物理层
OSI 七层模型
L4 层再结合端口 PORT 来唯一标志一个应用程序
L3 层主要通过 IP 地址进行包转发
L2 层主要通过 MAC 地址进行帧转发
L1 与Neutron 虚拟网络关系甚少
协议是通信双方对数据的一个理解，例如在 L7 层有我们常用的协议 HTTP 协议，在 HTTP 协议上传输的是通信双方都理解的 HTML 数据；在 L4 层有两大重要协议，无连接的 UDP 和面向连接的 TCP。可靠传输可以通过 TCP 协议来实现，对于下面的 L2，L3 层并不需要实现可靠传输机制，像 L2 层，传输数据帧的过程中出了错误简单丢弃就行，上层的 TCP 自然会控制它重传。socket 不是协议，只是 L4 层传输数据的一个接口定义。
协议
Notes: 当网卡接收到数据之后，硬件网卡会给 CPU 发中断，CPU 在指令周期内指示操作系统软件从网卡缓冲区取走数据，然后操作系统将数据交给 TCP/IP 栈来处理，到了 L2 层，解析 L2 层数据帧头中的 MAC 地址来决定 L2 中的转发，如需 3 层转发就交给上面的 L3 层解析出数据包头中的 IP 地址来决定 L3 中的转发，依此类推。

## Slide 6: L2部分（1/3）
FLAT
L2 通过交换机进行帧转发
交换机在接收到帧之后(L2 层叫帧，L3 层叫包)先解析出帧头中的 MAC 地址，再在转发表中查找是否有对应 MAC 地址的端口，有的话就从相应端口转发出去；没有，就洪泛（将帧转发到交换机的所有端口）
混杂模式：默认情况下计算机只接收和本机 MAC 地址一致的数据帧，不一致就丢弃，如果要求计算机接受所有帧的话，就要设置网卡为混杂模式（ifconfig eth0 0.0.0.0 promisc up)。所以在虚拟网桥中，如果希望虚机和外部通讯，必须打开桥接到虚拟网桥中物理网卡的混杂模式特性。
VLAN
为了隔离FLAT中洪泛的广播风暴，引入了VLAN，结合VLAN号和MAC地址进行转发
物理交换机某个VLAN号需要手工配置
VLAN号只能是1－4094，可用于小规模私有云，租户众多的公有云，vlan号受限
VLAN缺点
“大 L2 层”遂道技术
L2 的遂道，如PPTP和L2TP等
L3 的遂道，如GRE、VXLAN、NVGRE等

## Slide 7: L2部分之L3 层的 GRE 遂道(2/3)
在遂道的两端的 L4 层建立 UDP 连接传输重新包装的 L3 层包头，在目的地再取出包装后的包头进行解析。因为直接在遂道两端建立 UDP 连接，所以不需要在遂道两端路径的物理交换机上配置 TRUNK 的操作。
理解
GRE 的缺点
GRE 将 L2 层的操作上移到 L3 层来做，性能肯定是会下降的
扩展性，GRE遂道是点对点的，如果有 N 个节点，就会有 N*(N-1)条 GRE 遂道，L4 层的端口资源也是一个浪费，因此GRE 遂道使用 UDP
在 Neutron 的 GRE 实现中，两台物理机上的两台虚机是通过 L3-agent 网络节点进行中转，而不是直接建立GRE隧道，这样做方便使用 iptables 隔离网络流量

## Slide 8: L2部分之L3 层的VXLAN隧道（3/3）
GRE的本质是将L3层的数据包头重新定义后再通过L4层的UDP进行传输，VXLAN的本质就是对L2层的数据帧头重新定义再通过L4层的UDP进行传输。也就是所谓的利用L3层扩展L2层.
GRE 、VXLAN的本质
L2 层帧头的重新封装
VNI VXLAN用 24 bits 来表示
因为VXLAN通过重新定义L2 帧头（相当于通过MAC地址进行NAT的方案）从而让两个跨L3层的甚至广域网内的两个子网从L2层上互通。所以VXLAN 优点很多，能让遗留子网不改变IP地址的情况下无缝的迁移到云上来；也可以让虚机跨数据中心进行迁移（以前顶多只能在同一个 VLAN里迁移）。
缺点
优点
在遂道的两端之间直接建立遂道，因此无法与途经的物理设备（如DHCP服务器）通信，需要VXLAN网关这种物理设备在遂道的中途截获VXLAN数据包，解析数据，然后做一些事情（像流量统计，DHCP信息等等），最后将数据重新打成VXLAN数据包交给遂道继续传输。

## Slide 9: SDN(1/3)
基于 Overlay 技术的，如 VMware 的 VxLAN，如 Microsoft 的 NVGRE，如 IBM 的 Dove
基于 OpenFlow 技术的
基于专有技术的，如 Cisco 的 onePK
可将 L7 层租户 tenant 的概念做到 L2 层。IaaS 云的本质就是卖虚机，即将虚机租给多租户使用后收费。所以位于 L7 应用层的 tenant 的概念是云用来对计算、存储、网络资源进行隔离的重要概念。那么将 tenant 的概念从 L7 层下移到 L2 层中意义重大。
SDN 的本质
SDN 产品主要有三类：
可将类似 VLAN 的概念做到 L2 层，并且由于是软件定义的（不像物理交换机那样受硬件限制），那么很容易突破 VLAN 号在 1－4094 之间的限制。
是否提供集中式的控制器对外提供北向 API 供第三方调用来动态改变网络拓扑。
Notes: 判断一个产品是否是 SDN 产品的核心判断因素，即是否将 tenant 租户的概念做到了 L2 层并且提供了北向 API 供第三方应用调用动态调整网络拓扑。

## Slide 10: SDN之OpenFlow（2/3）
传统交换机能通过自主学习建立转发表，然后根据转发表转发。但 OpenFlow 交换机数据帧的转发，需要通过 OpenFlow 控制器下发。控制器通过算法告诉它往哪个端口转发。
工作原理
OpenFlow L2－L4 层的转发项
L2 层的 MAC、VLAN 等
L3 层的 source ip, dest ip
L4 层的 source port, dest port
甚至有基于 WAN 的动态路由的转发项，如 BGP、MPLS 等
OpenFlow 的结构
传统的是存储包转发（数据到了 L2 层就解析出 MAC 地址进行转发，到了 L3 层后就解析出 IP 地址进行转发）。而 OpenFlow 则根据所谓的流进行转发。它将上面的 MAC、VLAN, source ip, dest ip, source port, dest port 等视作平等的平面，直接通过某个高效的字符串匹配算法匹配到了后再做某些动作，如 accept 或者 drop 掉。
OpenFlow转发过程
Notes: OpenFlow 的缺点。理论上，如果 OpenFlow 通过 L3 层的 IP 进行转发的话，那它就成了一个路由器了。但目前，OpenFlow 主要还是用在 L2 层当做一个交换机来使用的。如果真要在 L3 层和路由结合的话，那么它将以怎么样的方式和现存的分布式的动态路由协议（如 RIP、OSPF、BGP、MPLS）协作呢？ 并且传统的 WAN 本来为了可靠就是以分布式来设计的，现在搞成 OpenFlow 式的集中式控制，监控什么的是方便了，但一旦控制器挂了那么整个网络也全挂了，并且 OpenFlow 控制器一旦被某方势力所掌握，那么整个 OpenFlow 网络也就全被掌握了，毕竟 WAN 是要考虑这些因素的。所以不认为 OpenFlow 这种集中式控制的路由器能在 WAN 上将取代传统分布式的路由协议，顶多在 LAN 的 L2 层会有一些作为。

## Slide 11: SDN之Dove/OpenDaylight(3/3)
SDN 需要对外提供北向 API 供第三方调用。
对于控制器与交换机之间的南向 API 的通讯标准就是由 google, facebook 这些用户主导定制的 OpenFlow 协议。
北向 API 没有标准，南向 API 也五花八门，将 tenant 和 VLAN 的概念做到 SDN 里也没有标准（虽然有 VMware 主导了一个 VXLAN 的数据封装格式），所以业界存在很多 SDN 的产品，Dove 便是由 IBM 实现的其中一种，OpenDaylight 的插件结构可以同时和众多的 SDN 控制器打交道，降低第三方应用同时和众多 SDN 控制器打交道的复杂性。

## Slide 12: L3
L3 层的分静态路由和动态路由
在 Linux 中，通过打开 ipv4 forward 特性可以让数据包从一块网卡路由到另外一块网卡上。
动态路由，如内部网关协议 RIP，OSPF；如外部网关协议 BGP。能够自动地学习建立路由表。
对于不同 tenant 子网通过 namespace 功能进行隔离，在 Linux 中，一个命名空间 namespace 您可以简单理解成 linux 又启动了一个新的 TCP/IP 栈的进程。多个 tenant 意味着多个 namespace，也意味着多个 TCP/IP 栈。
对于同一 tenant 中的不同子网的隔离通过 iptables 来做，也意味着，同一 tenant 中的相同子网的两个虚机不用走 L3 层，直接走 L2 层能通，没问题；但如果同一 tenant 中的不同子网的两个虚机要通讯的话，必须得绕道 L3-agent 网络节点，这是影响性能的。
Neutron 只支持静态路由，要点如下：

## Slide 13: L4-L7之LBaaS（1/3）
LbaaS 服务可以为一个 tenant 下的多台虚机提供负载均衡服务
提供负载均衡的虚机之间组成一个服务组
虚机之间提供心跳检查
外部通过 VIP 来访问 LB 服务组提供的服务，动态地将 VIP 根据负载均衡策略绑定到具体提供服务虚机的 fixed ip 上
有两个虚机 192.168.0.3 和 192.168.0.1 组成负载均衡池，它们之间做心跳
如果这个 LB 服务只用在内网，可以只为虚机提供一个内部的 vip，如 192.168.0.4
如果这个 LB 服务也需要从外部访问，那么这个 vip 可以做成 floating ip，如 10.1.1.10
图例说明
LBaaS 的应用场景
Notes: 实现例子 LB 服务的 neutron 命令：
neurton lb-pool-create --lb-method ROUND_ROBIN --name mypool --protocol HTTP --subnet-id <subnet-id>
neurton lb-member-create --address 192.168.0.3 --protocol-port 80 mypool
neurton lb-member-create --address 192.168.0.1 --protocol-port 80 mypool
neurton lb-healthmonitor-create --delay 3 --type HTTP --max-retries 3 --timeout 3
neurton lb-healthmonitor-associate <lb-healthomonitor-id> mypool
neurton lb-vip-create --name myvip --protocol-port 80 --protocol HTTP --subnet-id <subnet-id> mypool
neurton lb-vip-create --name myvip --protocol-port 80 --protocol HTTP --subnet-id <subnet-id> mypool
neurton floatingip-create public
neurton floatingip-associate <floating-ip-id> <lb-vip-port-id>

## Slide 14: L4-L7之FwaaS （2/3）
略

## Slide 15: L4-L7之VPNaaS（3/3）
略

## Slide 16: Neutron 有什么
Neutron 就是一个定义良好的插件框架，用来调用上述 L2-L7 层不同实现，且对外提供北向 API 来提供虚拟网络服务
在 L2 层，由虚拟交换机来实现：
Linux 网桥，基于 Linux 内核的网桥。需要说明的是，网桥就是交换机，是交换机的一种常用的书面叫法。
OpenvSwitch（OVS）：OVS 有两种模式，一种是当普通的虚拟交换机来使用，另一个是和 OpenFlow 控制器协作当作 OpenFlow 控制器来使用。
一些基于 Overlay 技术的 SDN 实现，如 Dove 等。
一些非开源的商业交换机。
Neutron 的 L3 层由基于 namespace ipv4 forward + iptables 实现。
需要启动 l3-agent 进程，如果需要 DHCP 服务的话也需要启动 dhcp-agent 进程。
L4-L7层，LBaaS 基于 Haproxy 实现；FWaaS 基于 iptables 实现；VPNaaS 有基于 IPSec 的 VPN 实现，也有基于 MPLS 的 VPN 实现，也有基于 SSL 的 VPN 实现。
Neutron总结